## Slide 1
于浩杨
DeepCAD：CAD 命令序列的
复现与重建质量评价

## Slide 2: 摘要
本工作复现 DeepCAD——一个把 CAD 建模过程表示为命令序列的生成网络，并在自选测试样本上评价其重建质量。方法分三步：M1 解析官方建模记录、统计命令与序列长度；M2 加载预训练权重，对固定样本做「读取→推理→几何生成」；M3 从步骤准确性、几何构建成功率、几何偏差三方面建立指标并分组分析。
在 1000 个测试样本上：命令准确率 98.51%，参数准确率 95.12%，几何构建成功率 97.3%，Chamfer Distance 中位数 0.757（×10³）。
主要发现：参数被量化到 256 级后精度有限，长序列上误差累积，容易出现环不闭合、面自交。

## Slide 3
目录 | CONTENTS
问题分析与假设
1
方法与数学表达
2
实现与验证
3
结果与讨论
4
结论与附录
5

## Slide 4
问题分析与假设
01

## Slide 5: 问题分析与假设
输入：指令数据集（CAD 命令序列）。
输出：一个理解了几何关系的模型。
重建正确：命令序列一致 > 几何一致——前者强于后者，且蕴含了后者的建模思路。
适用范围与假设：精度要求不高，操作序列不长。

## Slide 6
方法与数学表达
02

## Slide 7: 三个模块的关系
M1 数据处理
解析建模记录 → 命令类型 / 有效序列长度 / 拉伸次数 → 命令统计表。
M2 模型重建
M1 的整理结果 → 官方预训练模型推理 → 重建命令序列 → 三维几何（STEP）。
M3 质量评价
M2 的重建结果 + 真值 → 命令准确率 / 成功率 / CD → 分组指标表。

## Slide 8: 指标：符号与公式
成功率 = 建出非空实体的样本数 / 总样本数
容差：连续参数量化到 256 级，取 3 级。

## Slide 9
实现与验证
03

## Slide 10: 环境与数据名单
类别 | 项目 | 内容 | 版本 / 规模 | 备注
环境 | 系统 | Ubuntu | 26.04 | CUDA 12.8
环境 | 语言/框架 | Python / PyTorch | 3.9 / 2.8.0 | torch 2.8
环境 | 几何内核 | pythonocc-core | 7.9.0 | OpenCASCADE
环境 | 权重 | 官方预训练 | epoch 1000 | ckpt_epoch1000.pth
数据 | M1 | cad_json | 20 | 清洗后保留
数据 | M2 | cad_vec | 100 | 97 个 STEP
数据 | M3 | cad_vec + pc_cad | 1000 | 999 个真值点云

## Slide 11: M1 · 三个零件与建模步骤
矩形 + 1/4 圆弧缺口，一次拉伸。
00000061 · 带缺口的板
1
一堆草图，两次拉伸。
00000069 · 带槽孔的支架
2
由多段圆弧与直线组成的截面，一次拉伸。
00000070 · S 形弯杆
3

## Slide 12: M1 · 命令序列（00000069，原文）
# 操作序列: 共 3 步 (长度单位: mm)
# 曲线顺序: 已重排(左下角起点+逆时针)
[0] Sketch 'Sketch 1'
profile JGi loop0: 6 条曲线
[ 0] L Line3D (7.50, -10.00) -> (10.00, -10.00)
[ 1] L Line3D (10.00, -10.00) -> (10.00, 10.00)
[ 2] L Line3D (10.00, 10.00) -> (7.50, 10.00)
[ 3] L Line3D (7.50, 10.00) -> (7.50, 7.50)
[ 4] L Line3D (7.50, 7.50) -> (7.50, -7.50)
[ 5] L Line3D (7.50, -7.50) -> (7.50, -10.00)
profile JGK loop0: 4 条曲线
[ 0] L Line3D (-7.50, 10.00) -> (7.50, 10.00)
[ 1] L Line3D (7.50, 10.00) -> (7.50, 15.00)
[ 2] L Line3D (7.50, 15.00) -> (-7.50, 15.00)
[ 3] L Line3D (-7.50, 15.00) -> (-7.50, 10.00)
profile JGm loop0: 10 条曲线
[ 0] A Arc3D (-32.50, -10.00) -> (-27.50, -15.00) center=(-27.50, -10.00) r=5.00 sweep=90.0°
[ 1] L Line3D (-27.50, -15.00) -> (-7.50, -15.00)
[ 2] L Line3D (-7.50, -15.00) -> (-7.50, -10.00)
[ 3] L Line3D (-7.50, -10.00) -> (-10.00, -10.00)
[ 4] L Line3D (-10.00, -10.00) -> (-10.00, 10.00)
[ 5] L Line3D (-10.00, 10.00) -> (-7.50, 10.00)
[ 6] L Line3D (-7.50, 10.00) -> (-7.50, 15.00)
[ 7] L Line3D (-7.50, 15.00) -> (-27.50, 15.00)
[ 8] A Arc3D (-27.50, 15.00) -> (-32.50, 10.00) center=(-27.50, 10.00) r=5.00 sweep=90.0°
[ 9] L Line3D (-32.50, 10.00) -> (-32.50, -10.00)
profile JGm loop1: 1 条曲线
[ 0] R Circle3D center=(-25.00, 0.00) r=2.54
profile JGO loop0: 4 条曲线
[ 0] L Line3D (-7.50, -15.00) -> (7.50, -15.00)
[ 1] L Line3D (7.50, -15.00) -> (7.50, -10.00)
[ 2] L Line3D (7.50, -10.00) -> (-7.50, -10.00)
[ 3] L Line3D (-7.50, -10.00) -> (-7.50, -15.00)
profile JGa loop0: 4 条曲线
[ 0] L Line3D (-7.50, -10.00) -> (7.50, -10.00)
[ 1] L Line3D (7.50, -10.00) -> (7.50, -7.50)
[ 2] L Line3D (7.50, -7.50) -> (-7.50, -7.50)
[ 3] L Line3D (-7.50, -7.50) -> (-7.50, -10.00)
profile JGC loop0: 1 条曲线
[ 0] R Circle3D center=(-25.00, 0.00) r=2.54
profile JGe loop0: 6 条曲线
[ 0] L Line3D (-10.00, -10.00) -> (-7.50, -10.00)
[ 1] L Line3D (-7.50, -10.00) -> (-7.50, -7.50)
[ 2] L Line3D (-7.50, -7.50) -> (-7.50, 7.50)
[ 3] L Line3D (-7.50, 7.50) -> (-7.50, 10.00)
[ 4] L Line3D (-7.50, 10.00) -> (-10.00, 10.00)
[ 5] L Line3D (-10.00, 10.00) -> (-10.00, -10.00)
profile JGG loop0: 1 条曲线
[ 0] R Circle3D center=(25.00, 0.00) r=2.54
profile JGq loop0: 10 条曲线
[ 0] L Line3D (7.50, -15.00) -> (27.50, -15.00)
[ 1] A Arc3D (27.50, -15.00) -> (32.50, -10.00) center=(27.50, -10.00) r=5.00 sweep=90.0°
[ 2] L Line3D (32.50, -10.00) -> (32.50, 10.00)
[ 3] A Arc3D (32.50, 10.00) -> (27.50, 15.00) center=(27.50, 10.00) r=5.00 sweep=90.0°
[ 4] L Line3D (27.50, 15.00) -> (7.50, 15.00)
[ 5] L Line3D (7.50, 15.00) -> (7.50, 10.00)
[ 6] L Line3D (7.50, 10.00) -> (10.00, 10.00)
[ 7] L Line3D (10.00, 10.00) -> (10.00, -10.00)
[ 8] L Line3D (10.00, -10.00) -> (7.50, -10.00)
[ 9] L Line3D (7.50, -10.00) -> (7.50, -15.00)
profile JGq loop1: 1 条曲线
[ 0] R Circle3D center=(25.00, 0.00) r=2.54
profile JGS loop0: 4 条曲线
[ 0] L Line3D (-7.50, -7.50) -> (7.50, -7.50)
[ 1] L Line3D (7.50, -7.50) -> (7.50, 7.50)
[ 2] L Line3D (7.50, 7.50) -> (-7.50, 7.50)
[ 3] L Line3D (-7.50, 7.50) -> (-7.50, -7.50)
profile JGW loop0: 4 条曲线
[ 0] L Line3D (-7.50, 7.50) -> (7.50, 7.50)
[ 1] L Line3D (7.50, 7.50) -> (7.50, 10.00)
[ 2] L Line3D (7.50, 10.00) -> (-7.50, 10.00)
[ 3] L Line3D (-7.50, 10.00) -> (-7.50, 7.50)
[1] ExtrudeFeature 'Extrude 1'
NewBody / OneSide e1=2.00 拉 FoxdciJZmsb6NDG_0.JGm, FoxdciJZmsb6NDG_0.JGO, FoxdciJZmsb6NDG_0.JGq, FoxdciJZmsb6NDG_0.JGi, FoxdciJZmsb6NDG_0.JGe, FoxdciJZmsb6NDG_0.JGa
平面 transform (来自 FoxdciJZmsb6NDG_0):
原点 (px,py,pz) = (0.00, 0.00, 0.00) mm
法向 z_axis = (0.000, -1.000, 0.000) x_axis = (1.000, 0.000, 0.000) y_axis = (0.000, 0.000, 1.000)
[2] ExtrudeFeature 'Extrude 2'
NewBody / OneSide e1=-2.00 拉 FoxdciJZmsb6NDG_0.JGm, FoxdciJZmsb6NDG_0.JGK, FoxdciJZmsb6NDG_0.JGq
平面 transform (来自 FoxdciJZmsb6NDG_0):
原点 (px,py,pz) = (0.00, 0.00, 0.00) mm
法向 z_axis = (0.000, -1.000, 0.000) x_axis = (1.000, 0.000, 0.000) y_axis = (0.000, 0.000, 1.000)

## Slide 13: M2 · 论文要点
数据表示
CAD 模型 = 命令序列；每条命令 16 个参数；归一化后量化成 256 级；补 EOS 到 Nc = 60。
模型流程
Transformer 自编码器：命令 → 嵌入 → 编码器 → 隐向量 z(256) → 解码器 → 重建命令序列。
重建评价
命令准确率 ACC_cmd、参数准确率 ACC_param、Chamfer Distance、Invalid Ratio。

## Slide 14: 本人编写内容
数据整理
评价程序
重建脚本
官方 / 复用
样本筛选、命令统计、清洗规则与统计表。
ACC / 成功率 / CD 的口径与实现，按长度分组统计。
自制数据根 + --data_root，驱动官方 test.py 只跑指定样本。
网络、vec2CADsolid、test.py、json2pc 用官方实现，未改源码。

## Slide 15: 功能测试与指标核对
功能测试：三个脚本从零跑通，产物数量对得上——M1 出 20 行统计、M2 出 100 个向量与 97 个 STEP、M3 出指标表。
指标核对：ACC 独立复算与 m3.py 逐位一致；CD 与成功率与论文同量级（中位 CD 0.757 vs 0.787）。

## Slide 16
结果与讨论
04

## Slide 17: 模块完成情况
M1 已完成
20 个样本的命令统计，3 个零件讲解与命令序列。
M2 已完成
固定 100 个测试样本，全部推理成功，97 个导出 STEP。
M3 已完成
1000 个样本，三项指标 + 短 / 中 / 长分组。

## Slide 18: 定量结果
分组 | 样本数 | ACC_cmd | ACC_param | 成功率
短（≤20） | 802 | 0.9993 | 0.9903 | 99.0%
中（21–40） | 164 | 0.9774 | 0.9234 | 93.9%
长（>40） | 34 | 0.9445 | 0.8505 | 73.5%
总体 | 1000 | 0.9851 | 0.9512 | 97.3%

## Slide 19: 代表案例
案例 3｜失败 · 参数偏差（n=54）
命令类型全对，几何明显偏差。
原因：连续参数量化 + 长序列误差累积。
案例 4｜失败 · 无法重建（n=47）
模型输出无效；图示为真值。
原因：布尔合并返回空实体（OCC 层）。
案例 1｜成功 · 短（n=3）
命令与几何均与真值一致。
原因：序列极短，无误差累积空间。
案例 5｜失败 · 真值无效（n=38）
真值本身建不出（无真值点云）。
原因：数据集本身模型无效，与模型无关。
案例 2｜成功 · 长（n=47）
长序列仍被完整重建。
原因：几何关系简单。

## Slide 20: 失败原因与局限
误差沿序列累积——实测失败率 短 1.0% → 中 6.1% → 长 26.5%。
连续参数与 256 级量化的矛盾：量化误差会破坏平行、相切等关系。
布尔合并偶尔返回空实体（OCC 层，27/1000）。
样本只覆盖 sketch + extrude；论文 Discussion 指出 fillet 等操作依赖 B-rep，未纳入。
CD 只统计能建出几何的样本（972/1000），指标偏乐观。
主因仍是推断，未做参数级归因。
失败原因
结论的局限
误差累积验证：同一批 544 个长样本（n ≥ 35）内部，前后段准确率
位置 | 命令类型准确率 | 参数准确率
前 10 条 | 0.9748 | 0.8989
中段（10–25） | 0.9445 | 0.8567
后段（25–60） | 0.9173 | 0.8410

## Slide 21
结论与附录
05

## Slide 22: 结论与下一步
能解决什么：复现并验证了论文的表示与网络——用固定起点（上一条曲线的终点）保证环闭合，用 256 级量化 + one-hot 把连续命令适配给 Transformer；并给出一条可复跑的重建与评价链路。
下一步：把「指令建模」的思路接到自然语言与通用大模型上；补齐失败样本的定量分析；扩大评测样本规模。

## Slide 23: 附录：来源 / 复跑 / AI 使用
来源：论文 arXiv:2105.09492；官方代码 github.com/rundiwu/DeepCAD。
复跑：cd m1 && ./m1.sh；cd m2 && ./m2.sh；cd m3 && ./m3.sh 1000 2000。
AI 使用：见仓库 ai_use.md——AI 提供 bash 指导、口径核对与部分脚本；数据整理、评价指标口径与检查规则由本人确定。

## Slide 24
感谢两位老师
请批评指正